## Slide 1: MV- Døren
Den fleksible dørløsningen

## Slide 2: MV- Døren
Ett dørblad som gir bedre lysgjennomgang og utsyn i kontorene. Den produseres på egen fabrikk, noe som gjør den fleksibel på størrelser, materialer og overflater.

## Slide 3: MV- Døren
Døren produseres i lamellimt fingerskjøtt trevirke med en slank ramme på 100 x 40mm.
Den kan leveres i følgende utførelse/overflate:
  Valgfri ncs, lakk eller hvitpimentering på furu kjernemateriale
  Lakkert og hvitpigmentert eik, ask og bjerk
Andre materialer, overflater og utførelse kan leveres på forespørsel
Dørbladet blir produsert som standard i 9 og 10 bredde og 21-24 modul høyde. den produseres også utenfor modulmålene der dette er et behov.
Det benyttes 4 eller 6mm sikkerhetsglass. Ved krav til lydreduksjon, benyttes et lydlaminert sikkerhetsglass.
Tilfredsstiller lydklasse C i NS 8175
Maks lydreduksjon for dørforbindelse: Rw35 dB
Tekniske spesifikasjoner

## Slide 4: MV- Døren
Døren leveres standard for og med følgende beslag:
  MV- Langskilt bred type, med og uten hull for sylinder
  (se prisliste tilleggsprodukter)
  Vrider type L i børstet stål
  Låskasse 565
  Sluttstykke 2864-2
  Hengsler 3244
Døren kan leveres med skjulte hengsler for et mer stilrent utseende. Dette hengslet er justerbart i alle 3 akser og gir døren økt fleksibilitet ved montering og etterjusteringer
(Se prisliste for tilleggsprodukter)
Beslag